PROJEKT WYKONAWCZY
Temat:
	Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie
Inwestor:
	Gmina Bralin / ul. Rynek 3 / 263-640 Bralin
Miejsce realizacji:
	ul. Wiosenna, Bralin, 63-640 / Działki nr 1018/16, 1018/19 i 1018/1 w Bralinie / Obręb ewid. 0001 Bralin

Temat: KONSTRUKCJA (K)
Projektant:		mgr inż. Ewa Owczarek / uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno – budowlanej / nr ewid.: 141/00/WŁ
Współpraca:		mgr inż. Justyna Kmieciak
Sprawdzający:		mgr inż. Romuald Chomiczewski / uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno – budowlanej / nr ewid.: 413/73/ŁW
			Sierpień 2016

## SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
1. Opis techniczny konstrukcji – zagadnienia ogólne	K 3
2. Opis rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych podstawowych elementów konstrukcji	K 7
3. Uwagi ogólne dotyczące wykonania	K 10
4. Rysunki:
1.	Rzut fundamentów	1:100 / 1:25	K/1	K 12
2.	Schemat konstrukcji parteru	1:100	K/2	K 13
3.	Przekrój A-A	1:50	K/3	K 14
4.	Ściana szczytowa w osi A	1:50	K/4	K 15
6.	Podciągi i nadproża żelbetowe Poz.3.1.1 – Poz.3.1.7	1:25	K/5.1	K 16
7.	Podciągi i nadproża żelbetowe Poz.3.1.8 – Poz.3.1.12	1:25	K/5.2	K 17
8.	Rdzenie żelbetowe	1:25	K/6	K 18

I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI – ZAGADNIENIA OGÓLNE
I1. DANE OGÓLNE
     1.1. Inwestor :	Gmina Bralin
ul. Rynek 3
263-640 Bralin
 1.2 Przedsięwzięcie:	Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie.
1.3 Branża:	Konstrukcja
1.4 Faza :	Projekt wykonawczy
1.5 Lokalizacja :	ul. Wiosenna, Bralin, 63-640
Działki nr 1018/16, 1018/19 i 1018/1 w Bralinie
Obręb ewid. 0001 Bralin
I2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt konstrukcji został opracowany w oparciu o:
- zlecenie Inwestora;
- projekt architektoniczny;
opinię geotechniczną.
I3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie projektu konstrukcji budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie przy ul. Wiosennej, 63-640, działki
nr 1018/16, 1018/19 i 1018/1, obręb ewid. 0001 Bralin.

I4.	KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I SPOSÓB JEGO POSADOWIENIA
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, stwierdza się:
- Powierzchnia terenu pod względem hipsometrycznym jest słabo zróżnicowana. Deniwelacje w obrębie omawianego obszaru nie przekraczają 1,40m. Rzędne niwelacyjne w obrębie projektowanego obiektu wahają się między: 176,10– 177,50m n.p.m.
- Pod warstwą humusu występują piaski drobne, pyły piaszczyste i gliny piaszczyste
  o miąższości do 4,0m.
- Do głębokości 4,0m (głębokość wykonanych odwiertów) nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Wystepują jedynie niewydajne sączenia z glin na głębokości 1,70m.
- Na podstawie § 4.1. pkt 2. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.) oraz wykonanej opinii geotechnicznej, projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, a warunki geotechniczne określono jako proste.
POSADOWIENIE
Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych żelbetowych w warstwach geotechnicznych określonych jako piaski drobne o stopniu zagęszczenia ID=0,50 (gęstości objętościowej: 1,65 oraz kącie tarcia wewnętrznego: 30,60), a także glina piaszczysta
z przewarstwieniami piasku drobnego o stopniu plastyczności IL=0,22, (gęstości objętościowej: 2,20; kącie tarcia wewnętrznego: 17,90 oraz spójności: 30,81). Wszystkie fundamenty należy wykonać na warstwie betonu C8/10 o grubości min. 10cm.
UWAGA
Prace ziemne zaleca się prowadzić w okresach suchych, by nie doprowadzić do uplastycznienia gruntów w podłożu.

I5. OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ
5.1. Dane materiałowe:
- Beton (fundamenty, rdzenie, podciągi, wieńce) C25/30 (B30)
- Stal zbrojeniowa: Klasy A-IIIN gat. B500SP oraz B500SA fyd = 420MPa;
- Dach: dźwigary deskowe z drewna litego klasy C24,
- Ściany:
  - ściany w budynku projektuje się z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24cm o gęstości objętościowej 1800kg/m3 i wytrzymałości 20MPa na zaprawie cienkowarstwowej.
5.2. Obciążenia stałe i zmienne użytkowe
- strefa obciążenia śniegiem: 2
- strefa obciążenia wiatrem: I
Dach – kąt nachylenia 20º
Lp	Opis obciążenia	Obc. char. / kN/m2	gf	kd	Obc. obl. / kN/m2
1.	Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie połaci 20,0 st. -> C2=0,933) [0,840kN/m2]	0,84	1,50	0,00	1,26
2.	Blacha 0,7mm [0,050kN/m2]	0,05	1,30	--	0,07
3.	Folia paroprzepuszczalna 8mm [0,020kN/m2]	0,02	1,30	--	0,03
4.	OSB 22mm [0,140kN/m2]	0,14	1,30	--	0,18
5.	Płyta PIR 140mm [0,050kN/m2]	0,05	1,30	--	0,07
6.	Paroizolacja 0,4mm [0,010kN/m2]	0,01	1,30	--	0,01
7.	Obciążenie technologiczne montażowe [0,500kN/m2]	0,50	1,40	--	0,70
8.	Sufit podwieszany [0,350kN/m2]	0,35	1,30	--	0,45
	S:	1,96	1,41	--	2,77

Centrala wentylacyjna 4,12kN x 1,1 = 4,53kN (1 sztuka)
Centrala wentylacyjna 3,30kN x 1,1 = 3,63kN (1 sztuka)
Panele fotowoltaiczne 133,12m2 x 0,30kN/m2 = 39,94 kN

Dach – kąt nachylenia 14º
Lp	Opis obciążenia	Obc. char. / kN/m2	gf	kd	Obc. obl. / kN/m2
1.	Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie połaci 14,0 st. -> C2=0,8) [0,720kN/m2]	0,72	1,50	0,00	1,08
2.	Blacha 0,7mm [0,050kN/m2]	0,05	1,30	--	0,07
3.	Folia paroprzepuszczalna 8mm [0,020kN/m2]	0,02	1,30	--	0,03
4.	OSB 22mm [0,140kN/m2]	0,14	1,30	--	0,18
5.	Płyta PIR 140mm [0,050kN/m2]	0,05	1,30	--	0,07
6.	Paroizolacja 0,4mm [0,010kN/m2]	0,01	1,30	--	0,01
7.	Obciążenie technologiczne montażowe [0,500kN/m2]	0,50	1,40	--	0,70
8.	Sufit podwieszany [0,350kN/m2]	0,35	1,30	--	0,45
	S:	1,84	1,41	--	2,59

Wiatr

Lp	Opis obciążenia	Obc. char. / kN/m2	gf	kd	Obc. obl. / kN/m2
1.	Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=177 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,9 m, -> Ce=0,85, budowla zamknięta, wymiary budynku H=6,9 m, B=18,7 m, L=57,7 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 14,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,9, beta=1,80) [-0,411kN/m2]	-0,41	1,50	0,00	-0,62
2.	Obciążenie wiatrem połaci zawietrznej dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=177 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,9 m, -> Ce=0,85, budowla zamknięta, wymiary budynku H=6,9 m, B=18,7 m, L=57,7 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 14,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) [-0,183kN/m2]	-0,18	1,50	0,00	-0,27
3.	Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant I wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=177 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,9 m, -> Ce=0,85, budowla zamknięta, wymiary budynku H=6,9 m, B=12,7 m, L=40,2 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 20,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,900, beta=1,80) [-0,411kN/m2]	-0,41	1,50	0,00	-0,62
4.	Obciążenie wiatrem połaci zawietrznej dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=177 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,9 m, -> Ce=0,85, budowla zamknięta, wymiary budynku H=6,9 m, B=12,7 m, L=40,2 m, kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 20,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) [-0,183kN/m2]	-0,18	1,50	0,00	-0,27
5.	Obciążenie wiatrem ściany nawietrznej wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa I, H=177 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,9 m, -> Ce=0,85, budowla zamknięta, wymiary budynku H=6,9 m, B=18,7 m, L=57,7 m -> wsp. aerodyn. C=0,7, beta=1,80) [0,319kN/m2]	0,32	1,50	0,00	0,48
6.	Obciążenie wiatrem ściany zawietrznej wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa I, H=177 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,9 m, -> Ce=0,85, budowla zamknięta, wymiary budynku H=6,9 m, B=18,7 m, L=57,7 m -> wsp. aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) [-0,183kN/m2]	-0,18	1,50	0,00	-0,27
7.	Obciążenie wiatrem ściany bocznej wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa I, H=177 m n.p.m. -> qk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,9 m, -> Ce=0,85, budowla zamknięta, wymiary budynku H=6,9 m, B=18,7 m, L=57,7 m -> wsp. aerodyn. C=-0,7, beta=1,80) [-0,319kN/m2]	-0,32	1,50	0,00	-0,48
	S:	--	--	--	--

6.3. Przyjęte materiały do obliczeń konstrukcji
- Obliczenia przeprowadzono w oparciu o następujące normy:
- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
- PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
- PN-77/B-02011/Az1:2009 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
- PN-80/B-02010/Az1:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
- PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli.
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne
  i projektowanie.
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe, projektowanie i obliczenia.
- PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
UWAGA:
Normy wykorzystane w projekcie zawierają wszystkie dostępne w dniu oddania projektu aktualizacje i uzupełnienia.

II. OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
      Przedmiotowy obiekt zaprojektowano na rzucie wieloboku o wymiarach dłuższych boków 57,74x40,24m.
      Konstrukcję nośną budynku szkoły stanowią ściany nośne z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24cm o gęstości objętościowej 1800kg/m3 i wytrzymałości 20MPa na zaprawie cienkowarstwowej. Konstrukcję dachu stanowią dźwigary deskowe z drewna litego klasy C24. Pokrycie dachu stanowi: paroizolacja, płyta PIR gr. 14cm, płyta OSB, folia paroprzepuszczalna i blacha na rąbek. Pod dźwigarami przewidziano sufit podwieszany na stelażu z profili stalowych.
      Rozstaw osiowy dźwigarów deskowych wynosi od 0,84 do 1,00m. Szczegóły wg odrębnego opracowania. Poziom oparcia dźwigarów na wieńcach żelbetowych wynosi: +3,80m. Najwyższy punkt konstrukcji dachu +6,76m (z warstwami wykończeniowymi dachu).
      W konstrukcji zaprojektowano dylatację ścian przy osi 4, grubości 2cm, natomiast ławy fundamentowe pozostają ciągłe.
      Poziom: ±0,00=176,80 m n.p.m.

II.1. FUNDAMENTY
Projektuje się posadowienie budynku bezpośrednie na ławach fundamentowych na poziomie: -1,30m p.p.p.=175,50m n.p.m. Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone stalą zbrojeniową B500SP (A-IIIN). Minimalne otulenie prętów zbrojeniowych wynosi 50mm.
Pod fundamentami należy wylać warstwę podkładu z betonu C8/10 o minimalnej grubości 10cm. Szczegółowe rozwiązania fundamentów pokazano w części graficznej opracowania.
Fundamenty należy zabezpieczyć przed wpływem wilgoci zgodnie z wytycznymi projektu architektury.

II.2. ŚCIANY FUNDMENTOWE
W obiekcie projektuje się betonowe ściany fundamentowe lub z bloczków betonowych gr. 24 cm o odpowiedniej wytrzymałości. Ściany fundamentowe gr. 24cm, należy wykonać z betonu C25/30 do rzędnej – 0,14m względem projektowanego poziomu „0” budynku.
Elementy betonowe zagłębione w gruncie należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi projektu architektury.

II.3. POSADZKI
W przekroju podłogi na gruncie zaprojektowano płyty podposadzkowe zbrojone o gr. 15cm
z betonu C25/30. W płytach podposadzkowych zbrojonych należy ułożyć dwie warstwy siatki zbrojenia 25x25cm prętami #5. Pod płytami posadzkowymi projektuje się warstwę piasku, zagęszczonego do współczynnika IS=0,95. Szczegółowe rozwiązanie posadzki pokazano
w części graficznej opracowania. Warstwy posadzkowe wg projektu architektonicznego.

II.4 RDZENIE ŻELBETOWE
W ścianach szczytowych w osiach A, 1, 12 zaprojektowano rdzenie żelbetowe monolityczne utwierdzone w wieńcu Poz.5.1.1. Rdzenie zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone stalą B500SP (A-IIIN). Min. otulenie prętów zbrojeniowych wynosi 30mm. Szczegółowe rozwiązania rdzeni żelbetowych pokazano w części graficznej opracowania.
  II.5 ŚCIANY
Ściany w budynku przedszkola projektuje się z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24 cm. Bloczki o gęstości objętościowej 1800kg/m3 i wytrzymałości 20MPa. Do murowania ścian zaleca się zastosowanie zaprawy cienkowarstwowej o wytrzymałości 10MPa.
  II.6 PODCIĄGI I NADPROŻA
Podciągi i nadproża monolityczne
Monolityczne podciągi i nadproża żelbetowe zaprojektowano jako wolnopodparte, oparte
na ścianach. Elementy przyjęto z betonu C25/30, zbrojone stalą B500SP (A-IIIN). Min. otulenie prętów zbrojeniowych wynosi 30mm. Szczegółowe rozwiązania podciągów i nadproży żelbetowych pokazano w części graficznej opracowania.
Nadproża prefabrykowane
Zaprojektowano nadproża prefabrykowane L19 typu D, N i S w ścianach nośnych układane podwójnie. Szerokość nadproży odpowiada grubości ściany – wg rysunku schematu konstrukcji K/2.

II. 7 WIEŃCE
Monolityczne wieńce żelbetowe ścian zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone stalą
B500SP (A-IIIN). Przyjęto wieńce o szerokości ścian nośnych. Min. otulenie prętów zbrojeniowych wynosi 30mm. Szczegóły rozwiązań wieńców pokazano w części graficznej opracowania.

II.8 DACH
Konstrukcję dachu stanowią dźwigary deskowe z drewna litego. Konstrukcja dachu
z dźwigarów deskowych jedno- dwu- i trzyprzęsłowa w zależności od położenia dźwigarów, oparta przegubowo na wieńcach żelbetowych, przenoszących siły rozporu z konstrukcji dachowej. Wysokość dźwigarów od punktu podparcia do najwyższego punktu jego konstrukcji 2,78m.
Elementy z drewna litego klasy C24. Szczegóły konstrukcji dachu wg rysunków konstrukcyjnych oddzielnego opracowania. Pokrycie dachu z blachy
na rąbek na pełnym deskowaniu. Warstwy dachu wg projektu architektonicznego.
III. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA
W czasie wykonywania elementów konstrukcji żelbetowej należy zapewnić jej pełną stateczność we wszystkich fazach montażu. W szczególności należy przestrzegać technologicznych zasad dotyczących czasu rozbiórki deskowań konstrukcji żelbetowej.
Transport elementów konstrukcji należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie trwałych odkształceń tych elementów.
III.1. PIELĘGNACJA I DOJRZEWANIE BETONU
W okresie pielęgnacji betonu należy:
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku,
- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich,
- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając od chwili jego powierzchniowego stwardnienia,
- przy temperaturze +15oC i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni
  co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni
  co najmniej 3 razy na dobę,
- przy temperaturze poniżej +5oC betonu nie należy polewać.
III.2. UWAGI KOŃCOWE:
- Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym oraz z projektami branżowymi.
- Zmiany w stosunku do rozwiązań konstrukcyjnych w niniejszym projekcie, możliwe są jedynie po uzyskaniu akceptacji projektanta konstrukcji.
- Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku należy wykonać z właściwych materiałów posiadających certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie, w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane.
- Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod kierownictwem i nadzorem osób uprawnionych w oparciu o projekt organizacji i technologii robót opracowany przez wykonawcę.
- Wszystkie wątpliwości techniczne należy konsultować w trybie N.A. z biurem autorskim opracowania
- Obliczenia statyczne załączone są do egzemplarza archiwalnego biura

Wykorzystane programy obliczeniowe:
- SPECBUD - firmy: Biuro Inżynierskie SPECBUD s.c.
- RM-WIN 2D, FD-WIN - firmy: CadSiS Biuro Komputerowego Wspomagania Projektowania.

       Projektant:                                                            Sprawdzający:

.....................................................	.......................................................
   mgr inż. Ewa Owczarek	mgr inż. Romuald Chomiczewski
        upr. bud. 141/00/ WŁ	upr. bud.413/73 ŁW